## Slide 1: 计算机网络
西安交通大学
计算机科学与技术学院

## Slide 2: 第二章 网络体系结构
网络分层思想
网络体系结构定义
网络体系结构要素
OSI参考模型
TCP/IP参考模型
5层参考模型

## Slide 3: 2.1 网络分层思想
  场景：两个哲学家讨论哲学问题
哲学知识
翻译
通信
人为什么活着？
？……
  两个哲学家使用不同的语言
  两个哲学家位于不同的国家
  讲话时长限制、口齿不清等等
奈何？

## Slide 4
  哲学家—翻译—秘书层次结构

## Slide 5: 网络分层优点
各层独立。每一层不需要知道下层是如何实现的，只需要知道层间的接口和所提供的服务。
灵活性好。当任意层发生变化时，只要接口不变，上下层均不受影响。
结构上分开。各层可采用最适合的技术。
易于实现和维护。
促进标准化。由于每一层及其提供的服务都有明确的定义。

## Slide 6: 网络分层原则
根据功能需要分层
每层的功能明确
每层的功能的选择有利于制定国际标准
每层的接口信息量尽可能少
层数足够多：避免不同的功能混于同一层
层数不能太多：避免体系结构过于庞大

## Slide 7: 2.2 网络体系结构定义
计算机网络研究方法
  按功能抽象分层
  定义相邻层间接口
  定义相同层间通信的规则——协议
网络体系结构（network architecture）
  为了完成计算机之间的通信合作，把各个计算机互联的功能划分成定义明确的层次，并规定对等实体进行通信的协议。这些层与协议的集合被称为网络体系结构。

## Slide 8
层、协议和接口

## Slide 9: 层次设计主题
编址机制（address）
数据传输（data transfer）
差错控制（error control）
顺序控制（sequence control）
流量控制（flow control）
拥塞控制（congest control）
拆分与重组（disassemble and reassemble）
复用与解复用（multiplex & demultiplex）
路由（routing）

## Slide 10: 2.3 网络体系结构元素
实体（entity）
  层中的活动元素
  可以是软件（如进程），也可以是硬件（如网卡、智能输入/输出芯片），不同网络层次中的实体实现的功能可以相同。
对等实体/同等实体（peer entity）
  位于不同系统的同一层的实体间的互称。

## Slide 11: 2.3 网络体系结构元素
层 （layer）
  (n)层：指在网络体系结构中的某特定层
  (n+1)层：指(n)层的相邻上层
  (n-1)层：指(n)层的相邻下层
  每层实体与同一系统的相邻层实体交互
  每层实体与不同系统的对等实体交互

## Slide 12: 2.3 网络体系结构元素
协议（protocol）
  计算机网络同等层次中，通信双方进行信息交换时必须遵守的规则。
协议组成要素
  语法（syntax)：以二进制形式表示的命令和相应的结构
  语义（semantics)：由发出的命令请求，完成的动作和回送的响应组成的集合
  同步/定时关系（timing)：有关通信操作执行的顺序

## Slide 13: 2.3 网络体系结构元素
服务
  (n)实体向(n+1)实体提供的通信能力,(n+1)实体能看见的(n)实体提供的功能集合。
  在计算机网络分层结构中，每一层功能的本质都是为它的上层提供服务。
接口
  位于相邻层间，定义下层向上层提供的原语操作和服务。

## Slide 14: 2.3 网络体系结构元素
(n)服务提供者
  提供(n)服务的下一层实体
  直接(n)服务提供者：(n)层实体
  间接(n)服务提供者：(n)层以下各层的实体
(n)服务用户
  接受(n)服务的上一层实体
  直接(n)服务用户：(n+1)层实体
  间接(n)服务用户：(n+1)层以上各层的实体

## Slide 15: 2.3 网络体系结构元素
服务访问点SAP（Service Access Point）
  是邻层实体之间的逻辑接口，层间服务必须在SAP上进行
  从物理层开始，每一层都向上层提供服务访问点
SAP例程
  物理层的服务访问点是网卡接口(RJ45接口或BNC接口)
  数据链路层的服务访问点是MAC地址
  网络层的服务访问点是IP地址
  传输层的服务访问点是端口号
  应用层提供的服务访问点是用户界面

## Slide 16: 2.3 网络体系结构元素
数据单元（DU-Data Unit）
  在网络中信息传送的单位，称为数据单元
  对等实体在协议的控制下交换信息
  相邻层实体按服务交换信息
数据单元种类
  协议数据单元（PDU）
  接口数据单元（IDU）
  服务数据单元（SDU）

## Slide 17: 协议数据单元 PDU
PDU基本格式
  PCI 用户数据
  PCI（协议控制信息）是为实现协议而在传送的数据的首部或尾部加的控制信息，如：地址、差错控制信息、序号信息等。
  用户数据为提供服务而传送的信息。
  考虑到协议的要求，如时延、效率等因素，PDU的大小一般都有一定的长度要求。
PDU
不同系统的对等实体为实现该层协议所交换的信息单位
Notes: 以邮局发信为例
需要详细讲解

## Slide 18: (n)PDU与(n+1)PDU的关系
      （n+1)PDU
      (n) PCI (n) 用户数据

## Slide 19: 接口数据单元 IDU
IDU基本格式：
    ICI 接口数据
    ICI（接口控制信息）是协议在通过层间接口时，添加的一些控制信息，如通过多少字节、或要求的服务质量等。
    ICI只对IDU通过接口时有作用。
    接口数据为通过接口进行传送的信息内容。
IDU
同一系统的相邻层实体的一次交互中，经过层间接口的信息单元，

## Slide 20: 服务数据单元SDU
由于PDU的大小一般都有一定的长度要求。因此，PDU的用户数据部分可能是经过分段或合并的SDU。
  (n)SDU
  (n)PCI (n)PCI
SDU
上层服务用户所要求传递的数据单元

## Slide 21
(n)SDU和(n)PDU的关系

## Slide 22: 连接
(n)连接
  (n+1)实体利用(n)实体而建立的联系。
  (n+1)层对等实体要进行通信必须通过相邻下层以及下面各层通信来完成。

## Slide 23: 协议与连接
Notes: （n）连接实际是逻辑上的，只有最低层实际的物理介质上的连接才是真实的。

## Slide 24: 服务分类
面向（基于）连接的服务
  传送数据时，首先建立连接，然后使用该连接传送数据。使用完后，关闭连接。
  特点：容易控制，顺序性好。
无连接服务
  直接使用服务传送数据，每个包独立进行路由选择。
  特点：不好控制，顺序性差。

## Slide 25: 服务原语
服务在形式上是由一组接口原语（或操作）来描述的。
  当(n+1)实体向(n)实体请求(n)服务时，服务提供者和服务用户间需要交流一些必要信息，以说明要求的服务的一些情况，这些信息即服务原语。
服务原语类型
请求(request) | （N+1）实体请求（N）实体提供服务
指示(indication) | （N）实体通知（N+1）实体发生了某一事件
响应(response) | （N+1）实体对（N）实体指示的响应
证实(confirm) | （N）实体向（N+1）实体确认，（N+1）实体请求的服务已完成

## Slide 26: 面向连接服务的原语执行过程
  （5）DATA.request： 请求发送数据
  （6）DATA.indication：指示数据已到达

## Slide 27: 协议与服务
服务
服务是各层向上层提供的一组原语（操作），只定义接口不涉及具体实现；
协议
协议定义同层对等实体的具体规则；
二者
关系
实体利用协议实现服务定义的接口；只要服务不变，可以任意改变协议。

## Slide 28: 2.4 OSI 参考模型

## Slide 29: OSI参考模型层次功能
物理层：实现在物理媒体上透明地传送原始比特流。
数据链路层：在物理线路上提供可靠的数据传输，使之对网络层呈现为一条无错的线路。
网络层： 在源结点与目的结点之间建立、维护、终止网络连接。
Notes: 后续几张是自己添加，是为了更清楚的说明各层的概念和功能。

## Slide 30: OSI参考模型层次功能（续）
传输层：为源端应用到目的应用提供可靠的、满足服务质量要求的数据传输服务。
会话层：建立、管理和中止不同机器上的应用程序之间的会话。
表示层：处理被传送数据的表示问题，即信息的语法和语义。
应用层：为用户的应用程序提供网络通信服务 。
Notes: 后续几张是自己添加，是为了更清楚的说明各层的概念和功能。

## Slide 31: OSI模型各层次功能总结
应用层（报文）
  负责用户信息的语义表示，即：做什么？
表示层（报文）
  解决用户信息的语法表示，即：任务怎么描述？
会话层（报文）
  会话的管理与数据的同步，即：从何时、何处开始？
传输层（段）
  建立一条传输的连接，即：对方在何处？
网络层（分组或包）
  选择合适的路由，即：走哪条路可到达该处？
数据链路层（帧）
  在链路上无差错地传送帧，即：每一步应该怎样走？
物理层（比特）
  将比特流送到物理媒体上传送，即：怎样利用物理媒体？
Notes: 自己补充内容

## Slide 32: 对OSI的评价
OSI是20世纪80年代计算机网络技术。
OSI网络体系结构的核心和贡献：
  分层模型，网络体系结构的研究方法
  服务、接口、协议
Andrew S. Tanenbaum 评价OSI：
  糟糕的提出时机（太晚）
  糟糕的技术（模型和协议都有缺陷）
  糟糕的实现（庞大，笨拙，缓慢）
  糟糕的策略（政府和组织的官僚）

## Slide 33: 2.5 TCP/IP 参考模型
TCP/IP协议产生于20世纪70年代后期
TCP/IP协议集是Internet的核心，是事实上的标准。
TCP/IP协议集的产生遵循了按需要制定协议的原则。

## Slide 34: OSI与TCP/IP模型对比

## Slide 35: TCP/IP层次结构
应用层：提供各种 Internet 管理和应用服务。
  FTP、SMTP、…
传输层：提供端到端应用的数据传送服务。
  TCP 和 UDP
Internet层（网际层）：控制通信子网提供源点到目的点的 IP 包传送。
  IP、ICMP、IGMP、ARP
网络接口层：TCP/IP 协议集把物理层和数据链路层合起来称为网络接口层。
  没有具体协议
Notes: 》TCP/IP协议产生于20世纪70年代后期，当时ARPA为实现异种网之间的互联和互通，大力资助互联技术的研究和开发，从而导致了TCP/IP的发展。1980年，ARPANET上所有的机器转向TCP/IP协议，并以ARPANET为主干建立Internet。到80年代末90年代初，TCP/IP协议集成为事实上的标准。
》解释TCP/IP全称

## Slide 36: 对TCP/IP的评价
TCP/IP是Internet的支撑协议，是目前使用最广泛的协议。
TCP/IP网络体系结构优点：
  简单、灵活、易于实现
  充分考虑不同用户的需求
Andrew S. Tanenbaum 评价TCP/IP：
  没有明显地区分出协议、接口和服务的概念
  不通用，只能描述它本身
  主机-网络层只是个接口
  不区分物理层和数据链路层
  有缺陷的协议很难被替换

## Slide 37: 2.6 抽象5层模型